## Slide 1: Jakość powietrza a efektywność energetyczna jpee 2020 zmiany w Ustawie Prawo budowlane
mgr inż. Małgorzata Boryczko
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
W Krakowie –Powiat Grodzki
Kraków , 19 listopada 2020 r.

## Slide 2: Nowelizacja Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. publikacja Dz.U. z 2020 r. poz.1333
w brzmieniu po19.09.2020 r.
USTAWA
Z DNIA 13 LUTEGO 2020 R.
O zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
( Dz. U. poz.471 )

## Slide 3
1. Przepisy ogólne
Zakres przedmiotowy, zakres stosowania, definicje ustawowe, odstępstwa , wyroby budowlane,
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Uprawnienia budowlane, zakres, specjalności, rzeczoznawca budowlany,
3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
Proces realizacji inwestycji, obowiązki inwestora, kierownika budowy,
5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy,
5b. Zakończenie budowy,

## Slide 4
6. Utrzymanie obiektów budowlanych
Obowiązki właściciela i zarządcy w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości lub nakazujące rozbiórkę, zmiana sposobu użytkowania
7. Katastrofa budowlana
Definicja katastrofy budowlanej, postępowanie w razie jej wystąpienia
8. Organy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru
budowlanego
Zadania, obowiązki, właściwość organów
9. Przepisy karne
Kierowanie spraw do Sądu Grodzkiego i nakładanie mandatów karnych
10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Postępowanie przygotowawcze, wniosek do organu samorządu zawodowego, decyzja o ukaraniu.
11. Przepisy przejściowe i końcowe

## Slide 5
FUNDAMENTALNE ZMIANY
Merytoryczne
Legislacyjne
Projekt budowlany
Samowole budowlane
Stwierdzenie nieważności
Żółta kartka
Zgłoszenie budów
Obowiązki inwestora
Obowiązki kierownika budowy

## Slide 6: Budowy i Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ( art. 29 )
Budowa
na zgłoszenie
( ust.1 )
Budowa
bez zgłoszenia
( ust.2 )
inne roboty budowlane
na zgłoszenie
( ust.3 )
inne roboty budowlane
bez zgłoszenia
(ust. 4 )

## Slide 7: Budowy i Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ( art. 29 )
Dodano budowy które wymagają zgłoszenia a wcześniej wymagały pozwolenia na budowę
Budowa przydomowych naziemnych tarasów o pow. powyżej 35 m² ( mniejsze nie wymagają żadnej zgody )
Budowa pomostów o dł. całkowitej do 25 m i wys. liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,5 m
Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7.50 m³ na dobę ( wcześniej tylko „przydomowe ” )
Budowa urządzeń wodnych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych n obszarze Natura 2000 ( poza tym obszarem nie wymagają żadnej zgody )
Budowa niecek dezynfekcyjnych, również z zadaszeniem

## Slide 8: Budowy i Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ( art. 29 )
Dodano budowy które wymagają zgłoszenia a wcześniej wymagały pozwolenia na budowę
Budowa stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³
Budowa urządzeń melioracji wodnej
Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
Budowa mikroinstalacji biogazu rolniczego

## Slide 9: Budowy i Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ( art. 29 )
Dodano budowy i inne roboty budowlane które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
Budowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wys. do 3 m włącznie
Budowa obiektów kontenerowych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez MON
Budowa naziemnych zbiorników do przechowywania paliw płynnych na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m³
Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m² i gł. 3 m na gruntach rolnych

## Slide 10: nowa przesłanka sprzeciwu ( art. 30 ust.6 pkt 4)
rozpoczęcie robót budowlanych
przed
skutecznym dokonaniem zgłoszenia

## Slide 11: Biuletyn informacji publicznej ( art. 30 a)
B I P
informacje o niektórych zgłoszeniach
( zgłoszenie z projektem )
Umieszcza się na okres
nie dotyczy obiektów budowlanych usytuowanych
na terenach zamkniętych ( decyzja MON )

## Slide 12: pRojekt budowlany ( art. 34 ust.3 )
Projekt budowlany
P Z D
Projekt zagospodarowania działki
Inf. o obszarze oddziaływania
P A B
Projekt
architektoniczno- budowlany
P T
Projekt techniczny

## Slide 13: wniosek o pozwolenie na budowę ( art.33 )
Przed nowelizacją
  4 egz.
  projektu budowlanego
Po nowelizacji
3 egz.
Projektu zagospodarowania działki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopiami

## Slide 14: pRojekt budowlany ( art. 34 ust.3 )
Projekt zagospodarowania działki lub terenu
sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych
Określenie granic działki lub terenu,
Usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
Układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
Informację o obszarze oddziaływania obiektu

## Slide 15: pRojekt budowlany ( art. 34 ust.3 )
Projekt architektoniczno-budowlany
Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
Zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych
Opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko
Charakterystykę ekologiczną
Informacja o wyposażeniu technicznym budynku
Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym osób starszych oraz informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dla tych osób ( budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od WT, jeśli zostało wydane

## Slide 16: pRojekt budowlany ( art. 34 ust.3 )
Projekt techniczny
  Charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków
  Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe
  W zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
  Inne opracowania projektowe
  Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

## Slide 17: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego pZD oraz PAB lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę ( art.36a )
Istotne odstąpienie
Istotne odstąpienie
Dotyczy
Nie dotyczy
PZD I PAB
PT

## Slide 18: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego pZD oraz PAB lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę ( art.36a )
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany
nie dotyczy urządzeń budowlanych ani obiektów małej architektury
Charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5 %
wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2 % ( w tym obiekty liniowe )
liczby kondygnacji
Nie jest istotnym odstępstwem zmiana kubatury

## Slide 19: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego pZD oraz PAB lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę ( art.36a )
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego PZD oraz PAB
Gdy dotyczy uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień , które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia z projektem
o ile nie dotyczy
- warunków ochrony ppoż
- warunków higienicznych i zdrowotnych
- wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków
W sytuacji gdy uzyska się w/wym uzgodnienia, nie będzie potrzeba wdrażać postępowania o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
Zmiana źródła ciepła do ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej
ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii, z sieci ciepłowniczej na źródło opalane paliwem stałym

## Slide 20: odstąpienie od projektu technicznego Art.36 b
Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu.
Wprowadzenie zmian w projekcie technicznym, dotyczącym rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom wymaga ponownego uzyskania uzgodnień
Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego
Kierownik budowy okazuje aktualny projekt techniczny na każde żądanie organu nadzoru budowlanego.

## Slide 21
Wygaśnięcie lub nieważność decyzji

## Slide 22: wygaśnięcie, uchylenie nieważność pozwolenia na budowę ( art. 37 ust.2 )
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata
W przypadku:
  Określonym w ust.1 albo
  Stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji pozwolenia na budowę
rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art.28 ust 1
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych.

## Slide 23: Stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę ( art. 37 b )
Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na
budowę jeżeli od jej
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat

## Slide 24: Rozpoczęcie budowy ( art. 41 )
Obowiązki inwestora:
Zawiadamia organ nadzoru budowlanego i projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie z projektem
Do zawiadomienia inwestor załącza:
- informację wskazującą imiona i nazwisko kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
- oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z przepisami, wiedzą techniczną, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz innymi rozstrzygnięciami

## Slide 25: Obowiązki Inwestora ( art. 42 )
Przed rozpoczęciem robót budowlanych musi zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniami
Ustanowić kierownika budowy w określonych przypadkach
Ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w określonych przypadkach
Przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym
projekt techniczny, o ile jest wymagany
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć , w drodze decyzji, obowiązek ustanowienia kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

## Slide 26: Obowiązki kierownika budowy ( art. 45 a )
Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany
zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki
potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego
umieścić na terenie budowy tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące BIOZ
zapewnić geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
prowadzić dziennik budowy, lub rozbiórki lub montażu

## Slide 27
Samowola budowlana

## Slide 28: Samowola budowlana ( art. 48 )
Organ nadzoru budowlanego postanowieniem
wstrzymuje budowę obiektu budowlanego lub jego części realizowaną :
bez wymaganego pozwolenia
bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu

## Slide 29: Samowola budowlana ( art. 48 )
Organ nadzoru budowlanego
informuje :
o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub
jego części
konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej oraz o zasadach jej obliczania w celu uzyskania decyzji legalizacyjnej
jeśli w wyniku budowy występuje stan zagrożenia lub zdrowia ludzi, w postanowieniu o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego nakazuje bezzwłocznie
zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu budowy
usunięcie stanu zagrożenia

## Slide 30: Samowola budowlana ( art. 48 a )
Złożenie wniosku o legalizację
Kiedy można złożyć wniosek o legalizację ?
w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy
w przypadku wniesienia zażalenia, termin 30 dni biegnie od dnia w którym postanowienie stało się ostateczne
Wniosek o legalizację można wycofać do dnia wydania decyzji.
Kto może złożyć wniosek o legalizację ?
inwestor
właściciel
zarządca

## Slide 31: Samowola budowlana ( art. 48 b )
W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia , obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty doręczenia

## Slide 32: Samowola budowlana ( art. 48 b )
Dokumenty legalizacyjne w przypadku budowy, wymagającej pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem.
Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami : obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Dokumenty wymagane art.33 ust.2 pkt 1,2i 4
trzy egzemplarze PZD i PAB wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 2 egzemplarze PT
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
postanowienie o uzgodnieniu z organem aab rozwiązań projektowych ( np. w zakresie linii zabudowy) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów sytuowanych na terenach zamkniętych

## Slide 33: Samowola budowlana ( art. 49 )
Sprawdzenie spełnienia wymagań do legalizacji
Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej
Sprawdzenie dokumentów legalizacyjnych:
Kompletność dokumentów, w tym kompletność projektu budowlanego
Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi ( obowiązującymi w chwili zakończenia budowy )
W przypadku nieprawidłowości organ nb nakazuje ich usunięcie w terminie wskazanym w postanowieniu, na które przysługuje zażalenie
Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie
Złożenie wniosku do Wojewody o rozłożeniu opłaty legalizacyjnej na raty lub odroczenia płatności powoduje zawieszenie postępowania

## Slide 34: Samowola budowlana ( art. 49 )
Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji
Zatwierdza projekt budowlany
Zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona

## Slide 35: Samowola budowlana ( art. 49 e )
Kiedy organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części :
niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie,
wycofania wniosku o legalizację,
nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie , dokumentów legalizacyjnych,
niewykonania , w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych,
nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie,
kontynuowania budowy, pomimo postanowienia o wstrzymaniu robót

## Slide 36
Uproszczone postępowanie legalizacyjne

## Slide 37: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 f )
Organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne gdy obiekt budowlany lub jego część została wybudowana
bez wymaganego pozwolenia
bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu
jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat,

## Slide 38: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 f )
W przypadku obiektów, o których mowa w art.103 ust.2
Organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne
Na żądanie właściciela obiektu budowlanego
Na żądanie zarządcy obiektu budowlanego

## Slide 39: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 f )
Organ nadzoru budowlanego
jeśli w wyniku budowy występuje stan zagrożenia lub zdrowia ludzi,
w postanowieniu o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego
nakazuje bezzwłocznie :
zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu budowy
usunięcie stanu zagrożenia
Na postanowienie przysługuje zażalenie.

## Slide 40: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 g )
Dokumenty legalizacyjne żądane postanowieniem, na które przysługuje zażalenie, organu nadzoru budowlanego w terminie nie krótszym niż 60 dni
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
ekspertyza techniczna
sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca czy stan techniczny obiektu budowlanego:
nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi,
pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania

## Slide 41: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 h )
Sprawdzenia dokonywane w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
kompletność dokumentów legalizacyjnych
czy z ekspertyzy technicznej wynika ,że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla ludzi i mienia oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania
w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ich usunięcie w wyznaczonym terminie

## Slide 42: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 i )
Sprawdzenia dokonywane w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Decyzja o legalizacji
czy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla ludzi i mienia oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania
w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ich usunięcie w wyznaczonym terminie

## Slide 43: uproszczone postępowanie legalizacyjne ( art. 49 i )
Rozstrzygnięcia wydane przez organ nadzoru budowlanego w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym
Decyzja o legalizacji
Stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego
Decyzja o nakazie rozbiórki
Nie przedłożono dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie,
Nie uzupełniono dokumentów w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu,
Gdy z ekspertyzy wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania

## Slide 44: Zakończenie budowy

## Slide 45: Zakończenie budowy
Art.54
Zgłoszenie zakończenia budowy obiektu na którego budowę wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę
Do użytkowania można przystąpić , jeśli organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji
Zgłoszenie zakończenia budowy, o której mowa w art.29 ust.1 i ust.2 (wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym ≤ 1 KV, wod.-kan., cieplne gazowe o ciśnieniu roboczym ≤ 0,5 MPa )

## Slide 46: Zakończenie budowy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
Art. 55 ust.1
pkt.1)
Budowa obiektu na którego wymagane jest pozwolenie na budowę o jest on zaliczany do wskazanej w przepisach kategorii
pkt.3)
Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
pkt.2)
Zachodzą okoliczności , o których mowa w art. 49 ust.5 albo 51ust.4 (samowola lub istotne odstępstwa )

## Slide 47: Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
Ust.1a
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych może obejmować:
  obiekt budowlany lub jego część,
  niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu
na budowę lub zgłoszeniem budowy o którym mowa w art.29 ust.1 pkt1 i 2
Ust.1b
Decyzja , o której mowa w ust.1 pkt 3, może być wydana , jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem

## Slide 48: Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
  oryginał dziennika budowy
  projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian
  oświadczenie kierownika budowy
  oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
  protokoły badań i sprawdzeń
* przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego godnie z przeznaczeniem, (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego tylko szczelność inst. gazowej)
* o których mowa w art.14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego
  dokumentację geodezyjną powykonawczą
  potwierdzenie , zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
  w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną kierownik budowy
w oświadczeniu zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej
budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych

## Slide 49: nieistotne odstępstwa od PZD lub PAB w trakcie budowy obiektu budowlanego
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od :
  Projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
  Projektu architektoniczno-budowlanego lub
  Warunków pozwolenia decyzji o pozwoleniu na budowę
Inwestor dołącza :
Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno- budowlanego, z naniesionymi zmianami , a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian.
W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

## Slide 50: obowiązkowa kontrola Art.59 a , art.59c
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli
budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi
w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.
Organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
O terminie organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni.
Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli.

## Slide 51: obowiązkowa kontrola Art.59 a
Kontrola obejmuje:
zgodność obiektu budowlanego z PZD – projektem zagospodarowania działki lub terenu
zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym w zakresie:
- charakterystycznych parametrów technicznych
- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego
- geometrii dachu
- wykonania urządzeń budowlanych
- wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
- zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze

## Slide 52: obowiązkowa kontrola Art.59 a
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
  spełnienia warunków określonych w art. 55 ust.1b t.j. jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem pomimo nie wykonania wszystkich robót budowlanych
  wyrobów budowlanych
  wykonania rozbiórki istniejących budynków nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – w przypadku nałożenia takiego obowiązku w decyzji, jeśli upłynął termin rozbiórki
  uporządkowania terenu

## Slide 53: protokół z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli Art.59 d
Protokół z obowiązkowej kontroli
  Sporządza się w 3 egz., otrzymuje inwestor , organ wyższego stopnia oraz organ
  nadzoru budowlanego.
  Protokół przechowuje się przez okres istnienia obiektu.
  Protokół zawiera :
  - imię i nazwisko osób uczestniczących w kontroli wraz z numerem uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością
  - adres i kategorię obiektu budowlanego,
  - informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli
  - ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym
  Art.59e
  Obowiązkową kontrolę przeprowadza z upoważnienia właściwego organu budowlanego osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane.

## Slide 54
Zasada żółtej kartki

## Slide 55: kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego Art.59 I
POUCZENIE - potwierdzone w protokole kontroli lub pouczenie na piśmie
Po upływie 60 dni - nb sprawdza zaprzestanie użytkowania - wymierza karę
dziesięciokrotność stawki iloczynu stawki (s) x (k) x (w)
Po upływie 30 dni - nb sprawdza zaprzestanie użytkowania - wymierza karę
pięciokrotność stawki iloczynu stawki (s) x (k) x (w)
Po upływie kolejnych 30 dni - nb sprawdza zaprzestanie użytkowania -
wielokrotnie wymierza karę pięciokrotność stawki iloczynu stawki (s) x (k) x (w)

## Slide 56: protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów
Co zawiera protokół z okresowej kontroli
  1) datę przeprowadzenia kontroli
  2) Imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością,
  w której zostały wydane , osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis
  3) Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego
  4) Określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację
  5) Zakres kontroli
  6) Ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały
  stwierdzone,
  7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości
  8) metody i środki użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie
  wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli
  tych elementów
  9) Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli

## Slide 57: przepisy karne
Art.90
został uchylony
Został wprowadzony zapis w art.93 pkt 13
W przypadkach określonych w art.48 ust.1 art.50 ust. 1 i pkt 1 lub 2
wykonuje roboty budowlane podlega karze grzywny

## Slide 58: przepisy przejściowe
Art.25
Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art.1, wszczętych i
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy
ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
Art.26
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor
do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może
dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy
zmienianej w art.1 w brzmieniu dotychczasowy.
  Do protokołu dołącza się kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby
  samorządu zawodowego oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
  odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji.

## Slide 59
Dziękuję za uwagę